## Slide 1: OpenGL shader & GLSL
HW2 Tutorial
Notes: 這次的作業是要透過GLSL來使用shader render model以及為model加上texture

## Slide 2: OpenGL pipeline
Vertex
Vertex Shader
Geometry Shader
Rasterizer
Fragment Shader
Frame buffer
Notes: 這張圖是 GLSL 簡易版的 rendering pipeline，如圖，每個vertex都會依序經過三種 shader，programmer可以透過撰寫shader program來在GPU對model中不同的vertex或pixel做各別的處理。

## Slide 3: Shader
A program designed by users.
Run in GPU pipeline.
Vertex Shader
Geometry Shader
Fragment Shader
Input: Single vertex
Output: Single vertex
Input: One primitive
Output: Can be more than one primitive
Input: One pixel
Output: One or no pixel
Notes: shader是programmer所設計的一隻小程式，該程式會在GPU上運作，因此可以快速地去處理大量重複的簡易指令。 首先介紹的是Vertex shader的input是多邊形的頂點座標，可以用來將vertex的座標轉換到螢幕上，使其可以被render在螢幕上顯現出來。 Geometry shader : 輸入為一組構成多邊形的複數vertex，該多邊形可能只是兩個vertex連成的一條線段或是多個vertex組成的一個平面，geometry shader可以對該多邊形做操作，例如 : 增減vertex的數目來合併多邊形等...。 Fragment shader : 他可以對畫面上的每一個pixel做操作，來決定各個pixel要使用的材質、顏色、光線效果等等。

## Slide 4: Shader
Vertex Shader
Geometry Shader
Fragment Shader
Input: Single vertex
Output: Single vertex
Input: One primitive
Output: Can be more than one primitive
Input: One pixel
Output: One or no pixel
Notes: 這次的作業要使用到的是其中的Vertex及Fragment shader來替model加上texture。

## Slide 5: Shader setting
In the function : createShader()
  GLuint glCreateShader ( GLenum shaderType );
    Specifies the type of shader to be created and creates an empty shader object.
    shaderType : GL_COMPUTE_SHADER, GL_VERTEX_SHADER, GL_TESS_CONTROL_SHADER, GL_TESS_EVALUATION_SHADER, GL_GEOMETRY_SHADER, GL_FRAGMENT_SHADER
  void glShaderSource ( GLuint shader, GLsizei count, const GLchar **string, const GLint *length );
    Sets the source code in shader to the source code in the array of strings specified by string.
    Ex : string = & textFileRead("Shaders/example.vert")
  void glCompileShader( GLuint shader );
    Compile the shader.
Notes: 再來要介紹如何在GLSL的程式上使用shader，首先第一步要在主程式中 create shader，以下是GLSL相關的函數，我們可以先使用glCreateShader create出一個 shader object，並回傳一個作為ID用來使用該object的int，該shader object的種類由參數決定，我們這次作業會用到的便是紅字的Vertex shader及 Fragment shader兩種。 再來透過glShaderSource來將shader source code設定到對應的shader object上，這裡參數中的string是個二維陣列，不是單指source code的檔案路徑，而是完整的shader code的內容，string裡面的內容必須透過開檔讀檔的方式讀取shader的source code並儲存到一個二維陣列中來input。 設定好source code後就能透過 glCompileShader來將shader編譯成可以執行的程式。 這次作業要把createsShader()這個函數實作出來。

## Slide 6: Shader setting
In the function : createProgram()
  GLuint glCreateProgram(void );
    creates a program object.
  void glAttachShader (GLuint program, GLuint shader);
    Attach the shader object to the program object.
  void glLinkProgram ( GLuint program);
    Link this program
  void glDetachShader ( GLuint program, GLuint shader);
    Detaches the shader object from the program object.
Notes: shader create 好之後，我們需要用program來執行shader，program是GLSL中用來管理和使用shader的object，例如 : 你可以 create 兩個不同的 program object 使用兩組不同的shader在畫面上因應程式來產生不同的效果。
program和shader 一樣要先使用 glCreateProgram create出一個 program object，然將要使用的 vertex shader 及 fragment shader attach到該program上。 最後再透過 glLinkProgram 將剛才所 attach 的 shader 依據 shader type link 到GLSL對應的處理程序上，link 成功後，program便能夠知道要在何時去call 哪一個shader做處理，最後可以使用detach來卸除剛才attach的shader，方便中途要改變program用途重新attach、link時不會混進預期外的其他shader。 這次作業也要把createProgram()這個函數實作出來。(備註 : attach 是先綁定shadr 和 program的關係，link才會確實將shader link到對應的processor)

## Slide 7: Use program
void display() {
  glUseProgram(program_id);
  /* Shader program effect in this block */
  /* Pass parameters to shaders */
  glUseProgram(0);
  /* Pass 0 to stop the program*/
  glUseProgram(another_program_id);
  /* Another shader program effect */
  glUseProgram(0);
}
program_id is the return GLuint from glCreateShader
Notes: 這頁投影片是段簡單的pseudocode來示範如何去使用複數個program，program_id 便是剛才 glCreateProgram 回傳的 GLuint，在glUseProgram中輸入0則可以結束program的執行。

## Slide 8: Vertex Buffer Objects (VBO)
Since the vertex shader access only one vertex at one time, we use Vertex Buffer Objects to make the execution be faster. The advantage of using these buffered objects is that we can send a large amount of vertex data from system memory to GPU memory at one time instead of sending it once per vertex.
Step 1 : Use glGenBuffers() to generate vertex buffer objects
  void glGenBuffers ( GLsizei n, GLuint * buffers );
    n : Specifies the number of buffer object names to be generated.
    buffers : Specifies an array in which the generated buffer object names are stored.
        Step 2 : Use glBindBuffer() to bind the target buffer, which is GL_ARRAY_BUFFER here.
          void glBindBuffer ( GLenum target, GLuint buffer);
            target : GL_ARRAY_BUFFER、GL_TEXTURE_BUFFER、…….
            buffer : Specifies the name of a buffer object.
Notes: 建立好 Shader 後再來要將在Shader中會使用到的data，例如 : vertex的位置等資料 buffer起來傳到GPU的 memory中讓shader可以使用。 在GLSL中，我們能透過Vertex Buffer Object (簡稱VBO) 來達成這件事。 要建立一個VBO首先要用"glGenBuffers"來產生一塊受OpenGL管理的連續記憶體，glGenBuffers 第一個參數是要創建幾個buffer object，後面GLuint的array則是用來儲buffer object ID，根據n的大小，他便會回傳n個buffer objects ID存在這個參數中。 buffer object創建好後再用"glBindBuffer"將該buffer bind到GL_ARRAY_BUFFER上VBO便創建好了。
(備註 : glBindBuffer 則是用來指定該VBO要被用作甚麼功能，VBO他本身是一塊受OpenGL管理的連續記憶體(OpenGL的 buffer object)，因此能作為OpenGL中的任意buffer，但我們無法直接對他做操作，而需要先透過bind指定targe的參數來將其bind到OpenGL所定義的相關buffer上，再透過OpenGL的相關函式來操作。)

## Slide 9: Vertex Buffer Objects (VBO)
        Step 3 : Set up the data
        Step 4 : Use glBufferData() to copy the data into the target.
            void glBufferData ( GLenum target, GLsizeiptr size, const GLvoid * data, GLenum usage);
        target : GL_ARRAY_BUFFER、GL_TEXTURE_BUFFER、…….
        size : Specifies the size in bytes of the buffer object's new data store.
        data : Specifies a pointer to data that will be copied into the data store for initialization,
        or NULL if no data is to be copied.
        usage : Specifies the expected usage pattern of the data store. Ex: GL_STATIC_DRAW means the data store contents will be modified once and used at most a few times.
Notes: 有了VBO後我們便可以使用 glBufferData來將data buffer起來。 該函式中第一個參數是傳入buffer的種類，也就是剛才所bind的GL_ARRYA_BUFFER，size 告知要copy多少大小的data到target buffer中， data則是在main程式中儲存vertex data的array之類的資料結構，看programmer定義可以是任意型別。 GL_STATIC_DRAW 表示數據將被設置一次，但可能被多次使用

## Slide 10: Implementation in OpenGL
struct VertexAttribute{ GLfloat position[3]; ... };
VertexAttribute *vertices;
GLunit vboName;
glGenBuffers(1, &vboName); //generate 1 buffer
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, vboName);
glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(VertexAttribute) * vertices_length,
vertices, GL_STATIC_DRAW);
Notes: 以上便是如何 create VBO的流程及 pseudocode，同學們可以參考。

## Slide 11: Vertex Buffer Objects (VBO)
Notes: 經過buffer data後VBO這塊記憶體中的資料看起來可能會像是這張圖，每六個float代表一個Vertex，其中前三個是vertex的位置，而後三個則是該vertex的顏色。 這資料我們可以直接看出資料間的關係，但對於程式來說他就只是塊連續型別為float的記憶體空間，因此我們需要告訴GPU如何去讀這塊記憶體。
先從紅色的位置資訊來看，我們可以看到第一個vertex的position資料在buffer最開始的位置(offset為0)，而綠色的顏色資訊則是要先經過三個float(offset為12)才能找到第一個color資料。
而一個Vertex data的大小，稱為stride，用來表達要讀下一個vertex的位置或顏色資訊時需要經過多大的一步才會到下筆資料的位置。

## Slide 12: Vertex Attribute Pointer
We can use glVertexAttribPointer() to link the vertex buffer with the vertex shader input.
  void glVertexAttribPointer ( GLuint index, GLint size, GLenum type, GLboolean normalized, GLsizei stride, const GLvoid * pointer);
    index : Specifies the index of the generic vertex attribute to be modified.
    size : Specifies the number of components per generic vertex attribute.
    type : Specifies the data type of each component in the array. Ex: GL_FLOAT
    normalized : Specifies whether fixed-point data values should be normalized or not.
    stride : Specifies the byte offset between consecutive generic vertex attributes.
    pointer : Specifies a offset of the first component of the first generic vertex attribute in the array in the data store of the buffer currently bound to the GL_ARRAY_BUFFER target. The initial value is 0.
Notes: 我們可以使用"glVertexAttribPointer"來讓程式在讀取資料時能夠照剛才的描述方式來讀取，Vertex Attribute Pointer會自動指到當前 bind 到 GL_ARRAY_BUFFER 的 VBO上。函式中的參數 index 指定讀取的data要存到shader中的哪個位置。
size 指定一個vertex要從VBO中讀取幾個 type 大小的資料(以剛才的position為例，便是一次讀取3個float大小的資料)，stride為 到下一個vertex data的距離，最後一個參數 pointer 則是存有一個數值表示 offset。

## Slide 13: Vertex Attribute Pointer
glEnableVertexAttribArray(0);
glVertexAttribPointer(0,
3,
GL_FLOAT,
GL_FALSE,
sizeof(VertexAttribute), // stride
(void*)(offsetof(VertexAttribute, position)));
layout(location = 0) in vec3 in_position;
OpenGL
GLSL (vertex shader)
Notes: 上面黃色框是main裡面的內容，下半部則是 vertex shader中的一個變數宣告， 在這個 pseudocode 中可以看到Attribute Pointer第一個參數(index) 會對應到 shader 中有相同index的 location，該變數便是Shader中 Attribute Pointer讀取的data的存放位置。

## Slide 14: Unbind the VBO
Use glBindBuffer() with the buffer set to zero to unbind the target buffer.
Notes: 最後操作完一個VBO後記得unbind，避免使用其他函數或要使用其他VBO時不小心動到已經buffer好的data。

## Slide 15: Vertex Array Object (VAO)
If you want to render more than one objects, you have to repeat above steps (slides 8 ~14).
  very troublesome
Use VAO(Vertex Array Object) to handle this problem.
First, you have to set up all the VAOs with its corresponding VBO, including all VertexAttributePointer. After that, every time you want to render a certain object, you just need to bind its VAO.
Notes: 不過使用VBO會有個麻煩，當要render的物件很多時，你不可能把它全部存在一個VBO中，但是分成多個VBO又需要在每次使用時重新bind以及重新指派Vertex Attribute Pointer。 因此我們需要一個物件也就是VAO來記錄剛才所指派的Vertex Attribute Pointer的相關參數及指向的VBO，當要使用特定模型時只需要重新bind VAO就能夠在shader中使用對應模型的vertex data。

## Slide 16: Vertex Array Object (VAO)
Vertex 1
X
Y
Z
R
G
B
S
T
X
Y
Z
R
G
B
S
VBO 1
Attribute pointer 0
Attribute pointer 1
Attribute pointer 2
…….
VAO 1
Attribute pointer 0
Attribute pointer 1
Attribute pointer 2
…….
VAO 2
Vertex 1
X
Y
Z
VBO 2
Vertex 2
X
Y
Z
………………….
Vertex 2
………….
Vertex 2
………….
T
Notes: 你可以想像VAO就是一個存放了Vertex Attribute Pointer的二維陣列，因此每此你打算render特定的model時，只要使用對應的VAO他就可以找到存有該model vertex data的VBO，並且按照VAO中的Vertex Attribute Pointer來正確地讀取data。

## Slide 17: Vertex Array Object (VAO)
Step 1 : Use glGenVertexArrays() to generate vertex array objects
  void glGenVertexArrays ( GLsizei n, GLuint * arrays );
        n : Specifies the number of vertex array object names to be generated.
        arrays : Specifies an array in which the generated vertex array object names are stored.
        Step 2 : Use glBindVertexArray() to bind a vertex array object.
          void glBindVertexArray ( GLuint array)
        array : Specifies the name of the vertex array to bind.
Notes: 創建 VAO 一樣先用 glGenVertexArrays來產生一個VAO物件以及得到該物件的對應ID，並在使用前先Bind VAO。

## Slide 18: Vertex Array Object (VAO)
Step 3 : Setting up its corresponding VBO, for example :
  glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO);
  glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(vertices), vertices, GL_STATIC_DRAW);
  glVertexAttribPointer(0, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 3 * sizeof(GLfloat), (GLvoid*)0);
  glEnableVertexAttribArray(0);
        Step 4 : Use glBindVertexArray (0) with the array’s name set to zero to unbind the array object.
          void glBindVertexArray ( GLuint array)
          Ex: glBindVertexArray(0) means to unbind the VAO previously bound.
Notes: bind 好VAO後 當你call "glVertexAttribPointer" 時OpenGL便會自動將該 Vertex Attribute Pointer 存入VAO之中。 所以只要在bind VAO後照著前面的說明使用VBO 來 buffer data便能自動將這一系列對VBO的操作記錄到VAO中。 最後一樣不要忘記 unbind VAO。

## Slide 19: When Rendering
Step 1 : Use glBindVertexArray(VAO) to bind the VAO you want.
Step 2 : Use glDrawArrays() to render primitives from vertex array data.
  void glDrawArrays() ( GLenum mode, GLint first, GLsizei count);
        mode : Specifies what kind of primitives to render. Ex: GL_POINTS, GL_LINES, GL_TRIANGLE_STRIP……
        first : Specifies the starting index in the enabled arrays.
        count : Specifies the number of indices to be rendered.
    Step 3 : Remember to unbind the VAO. ( glBindVertexArray(0) )
        *Every time you want to render another object, you just need to bind another VAO.
Notes: 最終我們便設定好了將資料傳給GPU的buffer，在需要畫出特定model時，只要先重新bind設定好的VAO，然後使用 "glDrawArrays" 便能render出想要的model，” glDrawArrays”和 glBegin() 一樣，可以指定如何去繪製array中的vertex，也能指定從array中的哪個位置開始要繪製多少個vertex。

## Slide 20: Data Connection - Uniform
GLfloat pmtx[16];
glGetFloatv(GL_PROJECTION_MATRIX, pmtx);
GLint pmatLoc = glGetUniformLocation(program, "Projection");
glUseProgram(program);
glUniformMatrix4fv(pmatLoc, 1, GL_FALSE, pmtx);
glUseProgram(0);
uniform mat4 Projection;
OpenGL
GLSL (vertex shader)
Notes: 前面的部分介紹完GLSL如何在main程式中將model Vertex的資料送到GPU讓shader運算，再來要介紹的是shader這支小程式要怎麼寫。
首先除了像前面使用VBO來一次傳送大量Vertex的資料到GPU外，在shader中運算可能還會需要用到main程式提供的其他變數，例如 : 將vertex 座標轉換到螢幕平面上所需要用到的 modelview、projection matrix等等，這兩個matrix可以透過"glGetFloatv"這個函式來取得當前所設定的modelview、projection matrix。
在shader中可以宣告一種特別類型的變數 uniform，來方便在main之中存取修改。
uniform可以在main程式中透過"glGetUniformLocation" 來得到變數的位置，該函數第一個參數是該uniform所在的program，第二個參數則是uniform的變數名稱。 有了uniform變數的位置後便能用"glUniform"來assign該變數的數值，(要注意的是不同型別的uniform有不同的glUniform可以使用，使用前需要查一下)。

## Slide 21: GLSL Syntax
Basic Variable Types
  vec2, vec3, vec4, …
  mat2, mat3, mat4, …
  float, int, bool, …
  sampler2D, …
Basic Functions
  max, min, sin, cos, pow, log, …
  dot, normalize, reflect, …
  transpose, inverse, …
Notes: 這張投影片是一些可以在 Shader 程式中使用的型別以及相關的數學函數

## Slide 22: Vertex Shader
/* Example of vertex shader */
#version 430
layout(location = 0) in vec3 position;
uniform mat4 Projection;
uniform mat4 ModelView;
out vec3 color; //to fragment shader
void main() {
gl_Position = Projection * ModelView * vec4(position, 1.0);
color = vec3(1.0, 0.0, 0.0);
}
must have gl_Position
Notes: 再來我們來看一下一個簡單的vertex shader，最上面的version是shader的版本，position是剛才透過VBO得到的vertex data，以及可以在main中透過"glGetFloatv"得到並傳到shader來的兩個 uniform 變數，然後最後一個變數 color前面有個out，表示該變數是用來傳給fragment shader的變數。 shader和C一樣，有個main function來做主要運算，在此便是算出最終vertex呈現在螢幕上的位置。 然後在vertex shader中一定要將vertex最終的座標傳給gl_Position 這個GLSL內建的變數，該變數會被用在後續GLSL rending上。

## Slide 23: Fragment Shader
must have a out vec4 for color buffer
/* Example of fragment shader */
#version 430
in vec3 color; //from vertex shader
out vec4 frag_color;
void main() {
frag_color = vec4(color, 1.0);
}
Notes: 再來是簡單的 fragment shader，這裡可以看到有個和 vertex shader中相同名稱的 color 變數，該變數會接收剛才宣告在vertex shader中的out color變數的資料，不過在fragment shader中，前面要加上in，表示該變數來自vertex shader。
然後 fragment shader中一樣一定要有個GLSL內建的變數 frag_color，該變數是用來決定最後輸出在畫面上pixel的顏色。

## Slide 24
Program
Vertex shader
Fragment shader
EBO
indices
VAO
VAO
VAO
VBO
VBO
VBO
Point data
output
Notes: GLSL程式的流程圖，你可以從main program傳遞一些變數給vertex shader，vertex shader會透過VAO來讀取預先buffer在VBO的vertex data，最後將需要的相關變數傳給fragment shader來產生最終output。

## Slide 25: Texture in OpenGL
Notes: 介紹完如何使用shader render model後，再來要介紹如何替model加上texture。

## Slide 26: Texture coordinate
Notes: texture 本身是張圖片，texture coordinate是以 texture 圖片的左下為原點介於[0,1]之間的座標，在使用texture時需要將model的每個vertex座標 map 到 texture 的 [0,1] 座標上。

## Slide 27: How to load and bind a texture
void glEnable(Glenum cap);
  Use GL_TEXTURE_2D to enable texture
Use FreeImage library to load and free texture memory
void glActiveTexture(GLenum textureUnit);
selects which texture unit subsequent texture state calls will affect. You can using the textureUnit from GL_TEXTURE0 to GL_TEXTUREn , 0 <= n < GL_MAX_TEXTURE_UNITS , and texture units are subsequent, you can use GL_TEXTUREn or GL_TEXTURE0 + n. (Ex. GL_TEXTURE2 = GL_TEXTURE0 + 2)
void glGenTextures( GLsizei n, GLuint * textures);
  Takes as input how many textures we want to generate and stores them in a unsigned int array
void glBindTexture( GLenum target, GLuint texture);
  Bind a named texture to a texturing target (Ex.GL_TEXTURE_1D, GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_3D, GL_TEXTURE_1D_ARRAY)
void glTexImage2D( GLenum target, GLint level, GLint internalformat, GLsizei width, GLsizei height, GLint border, GLenum format, GLenum type, const GLvoid * data);
  Generate a two-dimensional texture image
void glUniform1i(GLint location, GLint v0);
Pass Texture to shader sampler variable. v0 is the number of texture. (Ex. The V0 of GL_TEXTURE1 is 1)
Notes: 在OpenGL使用texture，首先要enable GL_TEXTURE_2D，並將texture的圖檔讀取進來，然後使用glActiveTexture來啟動 texture unit，這裡傳入的是OpenGL定義的一組enumerate，可以傳入GL_TEXTURE0到GL_TEXTUREn，這裡n是一個數字，例如GL_TEXTURE1、GLTEXTURE2等......，n的大小根據OpenGL的實作而不同，
texture unit 在啟動後會記錄後續使用的和texture相關的設定，功能上有點類似VAO。 使用Texture unit的好處是你可以在shader中同時使用多個texture，或是像這次作業會需要用到兩種texture，你便使用兩個texture unit個產生一個texture後，在render對應的模型時透過glUniform1i 傳遞不同編號的texture到shader. 設定texture仍然和前面的流程類似，要先生成一個texture object、根據texture 的種類來bind它，這次使用的是2D image，因此要將texture object bind到 GL_TEXTURE_2D上，最後使用"glTexImage2D"來將讀取進來的texture圖檔作為data產生texture。如此便完成了texture的設置。 要使用texture時，一樣是透過glUniform系列函數來傳遞資料，在此texture是透過glUniform1i來將紀錄在texture unit上的texture傳到shader的sampler型別的變數中，其中要注意的是這裡的location變數和前面一樣是該變數在shader中的位置，但後面的v0則是指texture unit 的編號，例如 : GL_TEXTURE1 的 v0 要傳入的是 1 而非GL_TEXTURE1

## Slide 28: How to load and bind a texture
void glTexParameteri( GLenum target, GLenum pname, GLint param);
Texture wrapping
  Texture coordinates usually range from (0,0) to (1,1) but if we specify coordinates outside this range, the default behavior of OpenGL is to repeat the texture images
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
Texture filtering
  Texture coordinates do not depend on resolution but can be any floating point value, thus OpenGL has to figure out which texture pixel to map the texture coordinate to
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_Nearest);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
Notes: 這是使用"glTexImage2D"產生textrue前可以設定的相關參數，這次作業需要設定的是下面兩個，分別是對應到texture的放大及縮小的處理。

## Slide 29: Data Connection - Texture
glUseProgram(program);
glGetUniformLocation(program, "Texture");
glUniform1i(texLoc, 0);
/* draw objects */
glUseProgram(0);
uniform sampler2D Texture;
in vec2 texcoord;
out vec4 outColor;
void main() { outColor = texture2D(Texture, texcoord); }
glActiveTexture(GL_TEXTURE0);
glGenTextures(1, &texture);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
/* load texture image as data*/
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, width, height, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, data);
OpenGL main loop
GLSL (fragment shader)
LoadTexture() function
Different : No need to unbind texture object
Notes: 簡單的在shader中使用texture的範例，首先你要先有個function來初始化texture unit的設定，在該function中 對不同的texture你會active不同的 texture unit來記錄產繩的texture object，以及設定texture的相關參數和讀取texture圖檔來產生texture。這裡要注意texture和前面VBO、VAO不同的地方是對texture物件操作完後可以不用unbind。 再來在OpenGL的主迴圈中要使用texture時，只需要用"glUniform1i"傳遞對應數字的texture unit到shader中。 在 fragment shader中即可根據model的texture coordinate來使用texture輸出對應的texture顏色。

## Slide 30
Homework 2 - Travel the world
One morning, I climbed into my helicopter, ready to start my journey to travel the world. But as I soared through the clouds, something strange happened. My helicopter began to change. The blades slowed down, and the body of the helicopter stretched and widened. Before I knew it, my helicopter had transformed into a sleek airplane! The controls shifted beneath my hands, but I adapted quickly, curious to see where this journey would take me.
As I looked down, the Earth itself began to change. No longer a solid, stable surface, the planet started to stretch and shrink, as if it were made of rubber. The mountains rose and fell like waves, and the continents bent and flexed like a giant, living balloon. It was as though the entire Earth had become a rubber ball, expanding and contracting with every beat of my wings.
As I marveled at these changes, my airplane began to transform again. Its silver surface turned bright and colorful. The once ordinary plane now looked like a flying work of art, shining brilliantly against the ever-shifting landscape below.
I realized I was no longer just flying through the world—I was flying through a dream, where anything could change at any moment. And in this dream, the world and I were both transforming, together.
Notes: 最後我要來介紹這次的作業

## Slide 31
Homework 2 - Travel the world
video
Notes: 最後我要來介紹這次的作業

## Slide 32: Homework 2 - spec
Goal:
  Using GLSL to draw two model with its texture simultaneously
  Using shaders to achieve some special effects
spec:
  Airplane :
    rotate 90 degree/sec around -X axis
    radius 27
  Earth :
    Scale 10x
    rotate 30 degree/sec around Y axis
  keyboard function :
    press key ‘D’ to rotate the rotation axis of the Airplane +1 degree around Y axis
    press key ‘A’ to rotate the rotation axis of the Airplane -1 degree around Y axis
    press key ‘S’ to start/stop squeezing the Earth
    press key ‘R’ to switch the color mode of the Airplane between normal and rainbow
Red characters just let you know why I choose key S, R as input（´・ω・`）

## Slide 33: Homework 2 - spec
Squeezing:
  For vertex(x, y, z),
    y += z * sin(squeezeFactor) / 2;
    z += y * sin(squeezeFactor) / 2;
  When squeezing, squeezeFactor +90 degree/sec
Rainbow:
  When the color mode of the Airplane is normal
    the color of the Airplane should be the texture color
  When the color mode of the Airplane is rainbow
    the color of the Airplane should be the texture color*rainbow color
Rainbow color:
  In HSV
    H increases by 72 degree/sec
    S and V set to 1
  Convert HSV to RGB for the rendering

## Slide 34: Restrictions !!
Your GLSL version should >= #version 330
Deprecated shader syntaxes are not allowed, e.g. attribute, varying
You are only allowed to use VBO and VAO when rendering model
You are only allowed to pass uniform data to shader using glUniform* series function
Using built-in uniform variables in shader is forbidden!
  (That is, you cannot use gl_ModelViewMatrix or gl_NormalMatrix …etc)
  The only gl_XXX term should be in your shader code is gl_Position.
Notes: 這次作業的一些限制，主要是請同學們盡量以這份投影片所提到的相關函式來完成，如果有任何疑問一樣歡迎在討論區上詢問。

## Slide 35: Change window name
Remember to include your student ID in glfwCreateWindow(), or you will receive a 3% penalty.

## Slide 36: Homework 2 - score
createShader (5%)
createProgram (5%)
modelVAO (5%)
loadTexture (5%)
draw the Airplane with texture (20%)
draw the Earth with texture (20%)
vertex shader (5%)
fragment shader (5%)
keyboard function (D, A, S, R) (each 2.5% / total 10%)
report (20%)
Bonus: Replace the Airplane with the helicopter you make in HW1 (10%)
Press ‘H’ to switch between airplane and helicopter.
Let your helicopter travel the world! ٩(´ᗜ`*)୨
Notes: 這次作業的配分

## Slide 37: Homework 2 - report
Please specify your name and student ID in the report.
Explain in detail how to use GLSL by taking screenshots.
(first create program ,second create VAO and VBO, third bind together......etc.) (You need to write additional explanation. Don’t just paste the code with comment.)
Describe the problems you met and how you solved them.

## Slide 38: Homework 2 - submission
Deadline: 2024/11/19 23:59:59
  10% penalty for each week late
  Final score = original score * (1 – 0.1*weeks late)
Format
  If your uploading format doesn’t match our requirement, there will be penalty to your score. (-5%)
  If your uploading files can’t run successfully, there will be penalty to your score. (-5%)
HW2_[studentID].zip e.g. HW2_123456789.zip
|- main.cpp
|- shaders (directory)
| |- fragmentShader.frag
| |- vertexShader.vert
|- report.pdf

## Slide 39: Reference
https://thebookofshaders.com/glossary/
https://learnopengl.com/Getting-started/Textures
https://learnopengl.com/Getting-started/Shaders
https://www.khronos.org/opengl/wiki/Built-in_Variable_(GLSL)